## Slide 1
bath-monitor
家族の「誰がお風呂に入ったか」を見える化する家庭用IoTシステム
プロジェクト紹介 ― 課題・仕様・全体システム構成
2026年9月
2026/9/27 長谷部雅彦
Notes: bath-monitor の紹介です。今回はハードウェア(専用基板)がまだ完成していないため、何を解決したいのか、どんな仕様なのか、全体のシステム構成までをお話しします。

## Slide 2
我が家のお風呂のルールと困りごと
5人家族 ― 「最後に入った人が湯船の水を抜いて洗う」
2
ルール
最後に入った人が 湯船の水を抜いて洗う
でも「自分が最後かどうか」が 分からない
5人
1
早すぎた
まだ入っていない人がいるのに、湯船が空になって洗われていた
2
忘れられた
もう全員入ったのに「まだ誰か入っていない」と思い込み、朝まで湯船が洗われなかった
3
続かなかった
入った人が磁石で印を付ける運用も試したが徹底されず、問題が起き続けている
Notes: 我が家は5人家族で、最後に入った人が湯船の水を抜いて洗うルールです。ところが、誰が入ったかを誰も正確に把握できていないため、2種類の失敗が繰り返されていました。

## Slide 3
解決したいこと
「今日、誰がもう入ったか」を家族全員が確実に分かるようにする
3
1
記録が手間にならない
入ったら浴室のボタンを 1回押すだけ。 磁石のような「つい忘れる」 操作を減らす
2
その場で一目で分かる
押した人のLEDが点灯。 押した瞬間にメロディも鳴り 「押した」ことが分かる
3
家のどこからでも分かる
スマホやPCのブラウザで 誰が入ったか・今入浴中か をリアルタイムに確認
ゴール：「全員のLEDが点いた」＝自分が最後。迷わず湯船を洗える
Notes: 目的は「最後に入ったのは誰か」を計算することではなく、今日誰が押した/押していないかを把握すること。全員分点いていれば自分が最後だと分かります。

## Slide 4
使い方
浴室の壁に付けたパネルのボタンを押すだけ
4
1
お風呂に入る
脱衣所の照明が点くと 照度センサーが 「入浴中」を検知
2
自分のボタンを押す
自分のLEDが自分の色で 点灯し、自分専用の メロディが鳴る
3
間違えたら長押し
2秒の長押しで取り消し。 LEDが消え、 取り消し音が鳴る
4
毎日0時にリセット
日付が変わると 全員が「未入浴」に戻る
見る
いつでも：スマホ/PCのブラウザでダッシュボードを開けば、誰が入ったか・今誰かが入浴中かが分かる

## Slide 5
仕様：浴室パネル
浴室の壁に取り付ける箱に、ボタン・LED・センサー・スピーカーをまとめる(完成予想図)
5
完成予想図(イメージ)
スピーカー
ボタンを押すと人ごとに違うメロディ、取り消しでは取り消し音(I2Sアンプ MAX98357A)
フルカラーLED × 5
押した人：自分の色で点灯
まだの人：入浴中は白くゆっくり明滅。誰もいなければ消灯
ボタン × 5(1人1個)
押して離すと入浴済みに。長押し(2秒)で取り消し
Wi-Fi
自宅LANのサーバーへ送信。切れていてもパネルは単体で動く
USB
USBで給電。箱の中にはマイコン Raspberry Pi Pico 2 W(Wi-Fi内蔵)
照度センサー
脱衣所の明るさで「入浴中」を判定。明るさのしきい値は調整できる

## Slide 6
仕様：サーバーとダッシュボード
自宅の Raspberry Pi 4 で24時間稼働。記録を保存し、見やすく表示する
6
Bath Monitor
入浴中(21:32〜)
おじいちゃん
入浴済み
おばあちゃん
まだ
お父さん
入浴済み
お母さん
入浴済み
息子
まだ
ダッシュボードのイメージ
1
1日単位で記録
同じ日に何度押しても記録は1回分。取り消しは長押しで
2
0時に自動リセット
日付を比較するだけの仕組みで、タイマー処理なしでリセット
3
入退室の履歴を保存
在室/不在の変化は削除せず追記し、いつ入浴していたかを残す
4
5秒ごとに自動更新
自宅LAN内のスマホ/PCのブラウザで開くだけ。アプリ不要

## Slide 7
全体システム構成
浴室パネル・自宅サーバー・ブラウザの3つを自宅LANでつなぐ
7
浴室パネル
Raspberry Pi Pico 2 W(Rust)
ボタン × 5
照度センサー
フルカラーLED × 5
アンプ + スピーカー
Wi-Fi(CYW43439)
自宅サーバー
Raspberry Pi 4(Python / Flask)
HTTP API を受け付け
SQLite に記録
0時で日次リセット
ダッシュボード(HTML)を配信
systemd で自動起動・再起動
スマホ / PC
ブラウザのみ(アプリ不要)
誰が入浴済みか
今、入浴中か
5秒ごとに自動更新
パネル → サーバー：ボタン押下/取り消し・在室の変化を送信(HTTP POST)
サーバー → パネル/ブラウザ：LED状態の定期同期・ダッシュボード表示(HTTP GET)
Notes: MQTTなどは使わず、単純なHTTPだけでつなぎます。すべて自宅LAN内で完結し、クラウドは使いません。パネルは定期的にサーバーからLED状態を取得するので、0時のリセットや再起動後もLEDが正しい状態に戻ります。

## Slide 8
浴室パネルの内部構成
2つのCPUコアで役割を分担し、Wi-Fi通信と音の再生が互いに邪魔しない
8
Pico 2 W(RP2350)
CORE0
ボタン/センサーの読み取り
LED描画(10fps)
Wi-Fi接続管理・HTTP送信
サーバーとのLED状態同期
CORE1(音専用)
メロディ再生 → シンセ合成
→ I2Sへ途切れず出力
押しボタン × 5
GPIO 2〜6
照度センサー
GPIO 26
Wi-Fiチップ CYW43439
PIO0(SPI)
フルカラーLED × 5
GPIO 15 / PIO1
アンプ MAX98357A + スピーカー
GPIO 16〜18 / PIO2(I2S)
ボタンを押したときの点灯とメロディは、Wi-Fiを使わずパネルの中だけで完結する
Notes: PIO(プログラマブルI/O)を3ブロックすべて使い、Wi-Fi・LED・音声をそれぞれDMAで駆動しています。音声はCORE1専用にして、ネットワーク処理の遅延で音が途切れないようにしています。

## Slide 9
通信の取り決め(HTTP API)
パネルとサーバーは JSON / テキストの小さな HTTP リクエストだけでやりとりする
9
メソッド | パス | 内容 | 意味
POST | /api/press | {"person":"father"} | ボタンを押して離した(入浴済みにする)
POST | /api/cancel | {"person":"father"} | 2秒長押し(その日の入浴記録を取り消す)
POST | /api/occupancy | {"occupied":true} | 在室状態が変化した(履歴に追記)
GET | /api/led-state | → "10110" | 1人1文字でLED状態を返す(パネルが定期取得)
GET | /api/status | → JSON | 全員の状態と在室状態のスナップショット
GET | / | → HTML | ダッシュボード(5秒ごとに自動更新)
パネル→サーバーの送信は、届くまで(2xx応答まで)再送。オフライン中の操作も後で必ず届く
人の並び順(おじいちゃん・おばあちゃん・お父さん・お母さん・息子)はパネルとサーバーで共通

## Slide 10
設計のポイント
家族が毎日使うものなので「止まらない・取りこぼさない」を重視
10
1
Wi-Fiが切れても使える
ボタン・LED・メロディ・センサーは Wi-Fi より先に起動。通信状態に関係なく動作する
2
操作を取りこぼさない
サーバーに届けるべき操作をパネル内に保持し、つながったら届くまで再送。人ごとに最新の操作だけを送る
3
サーバーと自動で一致
パネルは定期的にLED状態をサーバーから取得。0時のリセットや再起動後も正しい表示に戻る
4
音が途切れない
音の合成と出力はCORE1専用。通信処理の遅れが音に影響しない

## Slide 11
使っている技術
ファームウェア・サーバー・基板の3つを1つのリポジトリで管理
11
ファームウェア
Rust(no_std)
embassy-rp:非同期ランタイム
cyw43 / embassy-net:Wi-Fi・TCP/IP
reqwless:HTTPクライアント
PIO + DMA:LED・I2S・Wi-Fi SPI
picotool で書き込み
サーバー
Python
Flask:Web API・画面
SQLite:データ保存(テーブル2つ)
waitress:本番用WSGIサーバー
systemd:自動起動・再起動
pytest:自動テスト
ハードウェア
KiCad
Raspberry Pi Pico 2 W
NeoPixel(WS2812)× 5
MAX98357A I2Sアンプ
CdS + LM393 光検出モジュール
専用基板を設計中

## Slide 12
現在の状況と次のステップ
済
設計・実装
ファームウェア/サーバー 一通り実装
済
サーバー稼働
Raspberry Pi 4で稼働 スマホから閲覧OK
済
ブレッドボード検証
Wi-Fi・送信・ボタン・ 音・LED・センサー
今
専用基板の設計
KiCadで回路図・ 基板データを作成中
次
基板製作・全機能確認
5個のボタン、音量、 人ごとの色など
次
浴室に設置
センサーのしきい値を 実際の明るさで調整
基板が完成したら全機能をチェックし、浴室に設置して家族で使い始める予定です